## Slide 1
IT6130 — Lập trình và Ảo hóa cho IoT • Đề tài 5
Virtual Smart Energy
Management Gateway
Giám sát điện năng & Điều khiển tải thông minh qua MQTT
Docker Compose
MQTT
InfluxDB
Grafana
FastAPI
Nhóm XX • Thành viên 1, 2, 3
Môn học: IT6130 • Tháng 6, 2026
1 / 14

## Slide 2
OVERVIEW
Nội dung trình bày
01
Bối cảnh & Mục tiêu
Vì sao cần Smart Energy Gateway?
02
Kiến trúc hệ thống
12 services, data flow, MQTT topics
03
Rule Engine
5 luật xử lý overload & restore
04
Dashboard & API
Grafana 7 panels + FastAPI endpoints
05
Docker & Triển khai
Compose, volumes, health checks
06
Demo & Kết quả
Kiểm thử & unit test rule engine
2 / 14

## Slide 3
BỐI CẢNH
Bài toán quản lý năng lượng
Thách thức
Nhiều tải điện (HVAC, đèn, ổ cắm) hoạt động đồng thời
Tổng công suất có thể vượt ngưỡng cho phép bất cứ lúc nào
Nguồn điện mặt trời thay đổi theo giờ trong ngày
Cần phát hiện overload và tự động shed tải không ưu tiên
Cần khôi phục tải khi điện mặt trời dồi dào
Phải giám sát real-time và có API điều khiển thủ công
3,500W
Ngưỡng overload
3
Nhóm tải giám sát
5
Luật rule engine
12
Docker services
✓ Giải pháp: Virtual Smart Energy Gateway
3 / 14

## Slide 4
KIẾN TRÚC
Kiến trúc hệ thống
DEVICE LAYER
meter-hvac
1200W base
meter-light
400W base
meter-plug
300W base
solar-sim
2000W peak
MQTT telemetry
BROKER
Mosquitto MQTT
auth + QoS 1
PROCESSING
Energy Gateway
Validate • Normalize • Rule Engine • State Store • InfluxDB Writer
load-hvac
actuator simulator
load-light
actuator simulator
load-plug
actuator simulator
commands
InfluxDB + Grafana
FastAPI :8000
4 / 14

## Slide 5
MQTT DESIGN
Thiết kế MQTT Topic
Topic Hierarchy
energy/
{load_id}/meter/telemetry
Meter → Gateway
{load_id}/load/command
Gateway → Actuator
{load_id}/load/status
Actuator → Gateway
solar/telemetry
Solar → Gateway
gateway/event
Gateway → All
gateway/summary
retain=true
Meter Telemetry Message
{
"device_id": "meter-hvac",
"load_id": "hvac",
"voltage": 220.0,
"current_ampere": 5.6,
"power_watt": 1232.0,
"energy_wh": 340.5,
"priority": "low",
"load_on": true,
"timestamp": "2026-06-12T10:00Z"
}
5 / 14

## Slide 6
RULE ENGINE
Rule Engine — 5 luật xử lý
R1
IF:
Tính total_power_watt
Cập nhật energy_summary
R2
IF:
total_power > 3,500W
→ event overload_detected
R3
IF:
Đang overload
→ OFF tải priority thấp trước
R4
IF:
solar_power > 800W & có load shed
→ ON tải bị shed (restore)
R5
IF:
Meter im lặng > 30s
→ event meter_offline [critical]
+ Bonus: total_power < 80% threshold → Restore tất cả load đang bị shed
6 / 14

## Slide 7
DATA FLOW
Luồng xử lý: Overload Detection
1
Meter publishes spike
power_watt = 2800W
(HVAC spike +133%)
▶
2
Gateway validates
Normalize & store
state, write InfluxDB
▶
3
Rule Engine fires
total = 3700W > 3500W
R2 + R3 triggered
▶
4
Event published
energy/gateway/event
overload_detected
▶
5
Command sent
energy/plug/load/command
action: off
▶
6
Actuator responds
load-plug: OFF
publish status
⚡ Kết quả: Tổng công suất giảm từ 3700W xuống ~2900W. Load plug được khôi phục khi solar > 800W.
7 / 14

## Slide 8
COMPONENTS
Các thành phần lập trình
Smart Meter
smart_meter/meter.py
• Env vars: LOAD_ID, BASE_POWER, PRIORITY, PUBLISH_INTERVAL
• Power drift tự nhiên ±5% + spike 5% xác suất
• Tích lũy energy_wh mỗi chu kỳ
• Subscribe command → bật/tắt load_on
Solar Simulator
solar_simulator/solar.py
• Đường cong sine 6h–18h, peak 2000W
• Cloud noise: gauss(1.0, 0.1), clamp [0.3, 1.0]
• Không phát điện ngoài giờ ban ngày
• Publish mỗi 5s lên energy/solar/telemetry
Load Actuator
load_actuator/actuator.py
• Subscribe energy/{id}/load/command
• Validate JSON: bắt buộc field 'action'
• Publish status retain=true sau mỗi lệnh
• Startup announcement: load_on=true
Energy Gateway
energy_gateway/gateway.py
• RLock thread-safe StateStore
• Validate + Normalize telemetry
• Rule engine mỗi 10s trong background thread
• Debounce event 30s/cặp (load_id, type)
8 / 14

## Slide 9
REST API
REST API — FastAPI
GET
/health
Health check — status & uptime
GET
/loads
Danh sách 3 load và trạng thái
GET
/loads/{load_id}/state
Chi tiết: power_watt, load_on, priority...
GET
/energy/summary
total / solar / grid power + overload flag
GET
/events
Events gần nhất (cache + InfluxDB fallback)
POST
/loads/{load_id}/command
{ "action": "on|off", "reason": "..." }
API cache state qua MQTT subscribe + fallback query InfluxDB
9 / 14

## Slide 10
STORAGE & DASHBOARD
InfluxDB + Grafana Dashboard
InfluxDB — 5 Measurements
meter_telemetry
tags: load_id, device_id, priority
solar_telemetry
tags: device_id
energy_summary
tags: —
gateway_events
tags: event_type, severity, load_id
load_status
tags: load_id
Grafana — 7 Panels
P1
Total Power (W) + threshold 3500W
P2
Power per Load (HVAC/Light/Plug)
P3
Solar Power Output (W)
P4
Grid Power Draw (W)
P5
Load Status On=1 / Off=0
P6
Overload Events Count/phút
P7
Recent Events Table (latest 50)
Auto-provisioning: datasource + dashboard load tự động khi container khởi động, không cần cấu hình thủ công.
10 / 14

## Slide 11
DOCKER
Docker & Triển khai
12 Services
meter ×3, actuator ×3, solar, gateway, API, mosquitto, influxdb, grafana
Health Checks
Tất cả service có healthcheck. depends_on condition: service_healthy
4 Docker Volumes
influxdb_data, grafana_data, mosquitto_data, mosquitto_log — bảo toàn data
MQTT Auth
allow_anonymous false. Username/password qua mosquitto_passwd (cộng điểm)
File .env
Toàn bộ config đọc từ env vars. Không hard-code bất kỳ thông số nào
Docker Network
iot_net bridge. Service name thay localhost — Docker DNS resolver
11 / 14

## Slide 12
KIỂM THỬ
Kiểm thử & Unit Tests
Unit Tests — Rule Engine
tests/test_rule_engine.py • 10 test cases
✓
no_events_under_threshold
✓
overload_detected
✓
sheds_low_priority_first
✓
high_priority_NOT_shed
✓
no_shedding_under_threshold
✓
solar_restore_triggered
✓
no_restore_when_solar_low
✓
meter_offline_detection
✓
online_meter_not_flagged
✓
power_normal_restore
Anomaly Injection Script
tests/inject_anomaly.py • 3 kịch bản
KB1
HVAC power spike
total = 3700W → overload_detected + load_shed (plug off)
KB2
High solar restore
solar = 1500W → load_restored_solar (plug on)
KB3
Meter silence → offline
plug meter im 35s → meter_offline [critical]
12 / 14

## Slide 13
DEMO
Demo Checklist
✓
docker compose up -d --build
→ Tất cả 12 container running/healthy
✓
docker compose ps
→ Verify STATUS = Up (healthy)
✓
mosquitto_sub -t 'energy/#' -v
→ Thấy meter + solar publish định kỳ
✓
docker compose logs -f energy-gateway
→ Gateway nhận telemetry, rule engine log
✓
python inject_anomaly.py
→ 3 kịch bản → event xuất hiện trên log
✓
curl localhost:8000/energy/summary
→ API trả total/solar/grid power
✓
POST /loads/plug/command
→ Lệnh thủ công → actuator phản hồi status
✓
Grafana :3000
→ 7 panels hiển thị real-time, events table
✓
InfluxDB :8086
→ 5 measurements có data points
13 / 14

## Slide 14
Kết luận
12 Docker services — hoàn chỉnh, health-checked
Rule engine 5 luật + bonus, thread-safe StateStore
Grafana 7 panels auto-provisioned từ JSON
10 unit tests + anomaly injection script
MQTT auth, .env, health checks — đầy đủ cộng điểm
5 InfluxDB measurements — telemetry, event, status
Hướng phát triển:
TLS/SSL cho MQTT • Time-of-use pricing • Battery storage simulator • ML dự đoán overload
Cảm ơn thầy/cô và các bạn đã lắng nghe!
14 / 14